Міністерство освіти і науки України

Департамент науки і освіти

Харківської обласної  державної адміністрації

Люботинський професійний ліцей

залізничного транспорту

Тема програми

«Електричні розподільні щити і шафи»

РОЗРОБКА УРОКУ

«Робота  панелі управління вагона 47Д»

з предмета

«Будова та експлуатація суцільнометалевих пасажирських вагонів»

Викладач

Свистун В.В.

2015

Методична розробка уроку

за темою

«Електричні розподільні щити і шафи»

урок № 95

«Робота  панелі управління вагона 47Д»

з предмета

«Будова та експлуатація суцільнометалевих пасажирських вагонів»

Розглянуто на засіданні

методичної комісії

«Провідник пасажирського вагона.

Оглядач вагонів»

Протокол №____ від _____________

Голова

методичної комісії                            Коваленко Т.В.

Зміст

| № з/п | Назва розділу | Сторінка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вступ |  |
| 2 | Характеристика і навчально-виховна задача теми уроку |  |
| 3 | Методичні рекомендації щодо проведення уроку |  |
| 4 | Технологічна карта уроку |  |
| 5 | План-конспект уроку |  |
| 6 | Додатки |  |
| Додаток 1 | Тема уроку |  |
| Додаток 2 | Словник термінів |  |
| Додаток 3 | Таблиці самооцінювання роботи на уроці та переводу отриманих балів в оцінки |  |
| Додаток 4 | Приклади сенкана |  |
| Додаток 5 | Тест |  |
| Додаток 6 | Картки-завдання |  |
| Додаток 7 | Відповіді |  |
| Додаток 8 | Схема Електрообладнання вагона 47Д |  |
| Додаток 9 | Кваліфікаційна характеристика |  |
| Додаток 10 | Гра «Ланцюжок» |  |
| Додаток 11 | Відповіді до гри «Ланцюжок» |  |
| Додаток 12 | Слайди презентації |  |
| 7 | Список літератури |  |

Вступ

Електричне устаткування в сучасних пасажирських вагонах застосовують для освітлення, опалювання, вентиляції приміщення, підігрівання повітря, що подається у вагон зимою і охолодження його літом, охолодження продуктів харчування і питної води, приготування їжі і кип'яченої води, радіомовлення і телефонного зв'язку, полегшення праці поїзної бригади, забезпечення безпеки руху потягу. За призначенням вагонне устаткування можна розділити на наступні основні групи: джерела електричної енергії (генератори і акумуляторні батареї); перетворювачі, що змінюють величину напруги або струму, або що перетворюють один рід струму в іншій (постійний в змінний і навпаки); пристрої для електричного освітлення вагонів з лампами розжарювання і люмінесцентними лампами; електричні приводи вентиляторів, насосів, компресорів та ін.; прилади для нагріву (електричні печі і калорифери); апаратура автоматичного регулювання джерел електричної енергії  (регулятори напруги, обмежувачі струму та ін.); пускорегулююча  апаратура для включення і відключення споживачів електроенергії, пуску електричних двигунів та ін.; апаратура автоматичного контролю і регулювання роботи споживачів; радіоапаратура; облаштування для захисту джерел електроенергії і споживачів, а також сигнальні пристрої; прилади електровимірювань; вагонна електрична мережа. Усе електроустаткування пасажирських вагонів розділяється на внутрішньовагонне і підвагонне.

Всередині вагону встановлюються споживачі електроенергії, апаратура управління, захисту, контролю і сигналізації, освітлювальні прилади, двигун вентиляційного агрегату, нагрівальні елементи кип'ятильника, електричних печей і калорифера, двигуни циркуляційних насосів, розподільна шафа або пульт управління і ін..

Під вагоном розміщуються джерела електричної енергії, комутаційна і захисна апаратура, які за своїми  розмірами, умовами роботи, рівні шуму і забезпеченні безпеки не можуть бути встановлені усередині вагону це генератори, акумуляторні батареї, обігрівачі наливних труб, двигуни компресорів і вентиляторів пристроїв кондиціювання  повітря, високовольтні контактори і запобіжники і тому подібне. Крім того, під вагоном монтуються низьковольтна магістраль напругою 50В, високовольтна, - 3000 В, магістраль електропневматичного гальма і їх міжвагонні з'єднання.

Розподіл електричної енергії по споживачам, а також контроль за режимами роботи електричного обладнання  здійснюють розподільчі пристрої.

Конструкція розподільчих пристроїв, їх розташування та кількість встановленої на них апаратури залежить від оснащеності вагона електрообладнанням та року випуску вагона, заводу-виготовлення.

Розподільчі пристрої виконуються в вигляді розподільчого щита, шафи та пульта керування. На цих пристроях розміщується регулююча, комутаційна та захисна апаратура, сигнальні лампи сигналізацій, електровимірювальні прилади

На пасажирських вагонах вітчизняної будови застосовуються розподільчі шафи типів: ЕВ-7, ЕВ-10, ЕВ-26, ЕВ-28 та їх модифікації, а на вагонах будов Німеччини – 47Д, 47Дк, 47Кк. Провідник для здійснення своїх службових обов’язків повинен знати будову та принцип роботи розподільчих пристроїв, зокрема щит керування 47Д.

Характеристика і навчально-виховна задача теми

уроку

Навчальна тема «Електричні розподільні щити і шафи» предмета «Будова та експлуатація суцільнометалевих пасажирських вагонів» вивчається у професійно-технічних навчальних закладах в обсязі 18 годин.  Згідно до тематичного плану та робочої навчальної програми вивчаються 8 електричних розподільних щитів і шаф. На вивчення щита керування 47Д відведено дві  години - це  урок №94 «Схема панелі управління вагона  47Д» та  урок  №95 «Робота  панелі управління вагона 47Д»

Протягом уроку реалізується триєдина мета:

Навчальна мета передбачає засвоєння основних понять та знань з будови зовнішньої панелі управління вагона 47Д, з призначення та роботи перемикачів, вимикачів, ламп, кнопок, які знаходяться на панелі управління вагона 47Д

Розвиваюча мета уроку сприяє формуванню і розвитку в учнів пізнавальної активності, уваги, пам’яті, спостережливості, самостійного та логічного мислення; спонуканню до роботи з додатковою літературою та іншими джерелами інформації.

Виховна мета уроку сприяє вихованню почуття відповідальності, дисципліни; формуванню життєво необхідних якостей: приязності, ввічливості, тактовності; вдосконалюванню навичок спілкування.

Для проведення уроку був обраний тип - урок засвоєння нових знань. При

вивчення теми уроку №95 «Робота панелі управління вагона 47Д» використовувались комп’ютер і плазмова телевізійна панель, за допомогою яких показана презентація до уроку.

Навчальна діяльність учнів на уроці організована у формі індивідуальної та фронтальної роботах, а також у роботі в парах.

Протягом уроку використовуються міжпредметні зв’язки з предметами:

- «Електротехніка з основами промислової електроніки», тема №8 Промислова електроніка. Електровимірювальні прилади та електровимірювання», урок №30 «Електровимірювальні прилади та електровимірювання»

- «Будова та експлуатація суцільнометалевих пасажирських вагонів»,  тема №13  «Споживачі струму, сигналізації і електромережі вагонів», урок №84 «Електричні мережі. Освітлення вагона», урок №86 «Сигналізації вагону. Сигналізація нагріву букс», урок №87 «Сигналізація замкнення на корпус вагона», урок №88 «Пожежна сигналізація».

Протягом  уроку розглядаються поняття: амперметр, вольтметр, сигнальні лампи, головний вимикач освітлення, перемикач освітлення.

До уроку складені технологічна карта,  план-конспект уроку.

Технологічна карта – це спосіб графічного проектування уроку; таблиця, яка дозволяє структурувати урок за вибраними викладачем параметрами. Такими параметрами є етапи уроку, його цілі, зміст навчального матеріалу, методи та прийоми організації навчальної діяльності учнів, діяльність викладача і діяльність учнів. Форма запису уроку у вигляді технологічної карти дає змогу максимально деталізувати його ще на стадії підготовки, оцінити раціональність і ефективність обраного змісту, форм і методів навчальної діяльності на кожному етапі уроку.

План – конспект уроку передбачає:

- чітке визначення освітніх завдань уроку та інформаційне наповнення;

- зв'язок теми уроку з майбутньою професією учнів;

- впровадження новітніх технологій;

- раціональне поєднання різноманітних видів, форм і методів;

- забезпечення зворотного зв’язку, дієвого контролю і керування;

- різнорівневе домашнє завдання.

Структура уроку та методичні прийоми, що використовуються при його проведенні спрямовані на засвоєння майбутніми працівниками професійних знань з будови зовнішньої панелі управління вагона 47Д, з призначення та роботою перемикачів, вимикачів, ламп та кнопок які знаходяться на ній.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку

Методична мета над якою я працюю – це  «Формування професійних знань та навичок у молоді на уроках професійно-теоретичної підготовки за допомогою ІКТ»

Інформаційні і комунікаційні технології – сукупність технологій, що дозволяють знаходити, збирати, обробляти, створювати, оформлювати, передавати, отримувати та подавати інформацію, керувати та користуватися нею за допомогою різних форм комунікації. Застосування ІКТ на уроках спецдисциплін дає можливість викладачеві удосконалити професійну підготовку, сприяти логічному викладу навчального матеріалу, продуктивно вирішувати питання індивідуалізації навчального процесу, підвищити якісний рівень використання наочності, по-новому реалізувати міжпредметні зв’язки, організувати контроль знань в інтерактивному режимі, виховувати в учнях високу зацікавленість в отриманні знань, значно підвищити інформаційну культуру. При цьому зростає ефективність та результативність уроку – останній стає яскравим і цікавим, покращуються взаємовідносини «викладач-учень», змінюється ставлення учня до обраної професії.

Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють учню бути активним і рівноправним учасником освітньої діяльності, учень стає не пасивним спостерігачем, а активним учасником – партнером по навчанню. За допомогою ІКТ поліпшується доступ до інформації та відкриваються нові можливості урізноманітнити навчання, диференціювати та індивідуалізувати його, реалізувати весь потенціал особистості – пізнавальний, морально-етичний, творчий, комунікативний і естетичний.

Інформаційно-комунікаційні технології удосконалюють, розширюють зміст, структуру, форми, методи, засоби навчання та виховання.

Методична діяльність є одним з елементів педагогічної діяльності, вона спрямована на проектування навчального процесу, який повинен гарантувати досягнення поставлених цілей.

Метод навчання – система упорядкованої взаємопов’язаної діяльності педагога і учнів, спрямованої на вирішення задач освіти, виховання і розвитку учнів у процесі навчання.

На уроці використовувались такі методи:

а) словесний: розповідь з елементами бесіди, пояснення

б) наочний: підручник  Егоров В.П. «Устройство и эксплуатация пассажирских вагонов», презентація «Електрообладнання вагона 47Д», опорний конспект, роздавальний матеріал: тест, картки-завдання, гра «Ланцюжок», картки з малюнком панелі управління вагона 47Д, словник термінів,  таблиця самооцінювання роботи на уроці, таблиця переводу отриманих балів на уроці в оцінку.

в) практичний: робота з конспектом та опорним конспектом, перегляд та обговорення презентації «Електрообладнання вагона 47Д», робота з роздавальним матеріалом: тестом та картками-завданнями, карткою з малюнком панелі управління вагона 47Д, гра «Ланцюжок», таблицею самооцінювання роботи на уроці, таблицею переводу отриманих балів на уроці в оцінку.

Розповідь – усне оповідне викладання навчального матеріалу, що не перебивається запитаннями учнів.  Розповідь характеризується стислістю, ясністю, емоційністю викладання, мета якого є підготувати учнів до сприйняття більш складного навчального матеріалу та викликати цікавість до нової теми. В учнів розвивається уміння слухати.

Наочні методи – це візуальне сприйняття дійсності, поєднання наочного сприйняття і слова. За допомогою слова можна спостерігати за учнями, а знання про сам об’єкт, що вивчається, учні добувають із самої наочності об’єкту.  Так презентація до уроку використовується як підтвердження словесного викладання. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроці підвищує зацікавленість учнів у процесі навчання.

Практичні методи роботи з опірним конспектом, презентацією  реалізуються  через такі методичні прийоми:

- постановка задач;

- планування їх виконання;

- оперативне стимулювання;

- регулювання і контроль;

- аналіз підсумків практичної роботи;

- виявлення причин недоліків;

- корегування практичної діяльності.

Перевірка домашнього завдання здійснювалась за допомогою тесту, карток-завдань і сенкана  (підготували учні, як творче домашнє завдання)

Тест має комплексний характер, як певний підсумок роботи над вивченою темою, тобто перевіряє знання і уміння  здобуті учнями в межах попередньої навчальної теми. «Схема панелі управління вагона 47Д» Перевіряє  знання і уміння  здобуті учнями в межах попередньої навчальної теми. Після проведення тесту підраховується кількість правильних відповідей. Головна мета тесту – виявити прогалини в знаннях учнів та спрямувати їх на усунення недоліків у підготовці.

Картки-завдання  використовують для систематизації та закріплення знань учнів, набутих під час уроку, розвивають пам'ять, самостійне та логічне мислення. При роботі з карткою-завданням удосконалюються навички спілкування між учнями, розвиваються комунікативні якості

Сенкан – це вірш з п'яти рядків, в якому автор висловлює своє ставлення до проблеми. Порядок складання сенкан:

1 рядок - одне ключове слово, яке визначає зміст сенкана;

2 рядок - два прикметників, що характеризують ключове слово;

3 рядок - три дієслова, що показують дії поняття;

4 рядок - коротке речення, в якому відображено авторське ставлення до поняття;

5 рядок - резюме: одне слово, зазвичай іменник, через яке автор висловлює свої почуття і асоціації, пов'язані з визначенням.  Складання сенкана сприяє розвитку аналітичного та логічного мислення, розвиває пам'ять та увагу учнів, спонукає до творчого мислення.

Для оптимізації процесу навчання виклад нового матеріалу проводився за допомогою інтерактивних методів навчання та мультимедійної презентації. Інформаційно-комунікаційні технології використовувались протягом всього уроку. На  уроці застосовуються технічні (комп’ютер, плазмова телевізійна панель) та дидактичні (картки-завдання, тести, опорний конспект, гра «Ланцюжок», таблиця самооцінювання роботи на уроці) засоби навчання.

Опорний конспект - це узагальнені і гранично стислі теоретичні відомості, зазвичай у вигляді моделі, формули, таблиці і схеми. Опорний конспект - система опорних сигналів у вигляді конспекту, що є наочною конструкцією. Опорний сигнал - засіб наочності (схема, малюнок, креслення, криптограма) що містить необхідну для довготривалого запам'ятовування учбову інформацію.

Основні вимоги до форми запису опорного конспекту:

1. Лаконічність;

2. Структурність. Увесь матеріал повинен розташовуватися малими логічними блоками, тобто повинен містити декілька окремих пунктів, позначених номерами або рядковими пропусками;

3. Акцентування;

4. Уніфікація;

5. Автономія.  Кожен малий блок (абзац), разом з логічним зв'язком з  іншими, повинен виражати закінчену думку,  має бути акуратно оформлений (мати привабливий вигляд);

6. Оригінальність;

7. Взаємозв'язок. Текст має бути взаємозв'язаний з текстом підручника, що так само   впливає на  засвоєння матеріалу.

Види роботи з опорними конспектами:

1. Оформлення в зошиті опорного конспекту по темі;

2. Коментування викладача окремих фрагментів конспекту;

3. Повторення учнями вголос частин конспекту, правил, схем (навчання правильної мови);

4. Використання конспекту в процесі виконання практичних завдань (багатократне звернення до конспекту; запам'ятовування без заучування);

5. Внесення учнем позначок і власних доповнень в опорний конспект;

6. Переказ усього опорного конспекту або його частин.

Гра «Ланцюжок» – учням пропонується початок будь якого визначення або твердження і вони повинні  правильно (усно або письмово) його продовжити. Можна використовувати для перевірці домашнього завдання або на закріплення навчального матеріалу. На даному уроці використано на закріплення навчального матеріалу.

При застосуванні на уроках ІКТ все більшого розповсюдження отримують електронні дидактичні матеріали. Урок проводився за допомогою інтерактивних методів навчання, показу презентації «Електрообладнання вагона 47Д».

При активному застосуванні на уроках електронних дидактичних матеріалів, а також екранного подання інформації, дозволяється виділяти і розглядати відеометод як окремий метод навчання.

Відеометод слугує не тільки для подання знань, але й успішно виконує всі дидактичні функції. Метод ґрунтується переважно на наочному сприйнятті інформації. Навчальна і виховна функції відеометоду обумовлюються високою ефективністю впливу наочних образів. Інформація, представлена у наочній формі, є найбільш доступною для сприйняття, засвоюється легше і швидше. Використання відеометоду в навчальному процесі забезпечує можливість:

- дати учням більш нову, достовірну інформацію про явища і процеси;

- підвищити роль наочності в навчальному процесі;

- задовольнити запити, бажання й інтереси учнів;

- налагодити ефективний зворотний зв'язок

Презентація - це форма подання інформації за допомогою різноманітних технічних засобів. В цілому завдання презентації - зробити так, щоб її зміст  зацікавив учнів. Для цього складається сценарій презентації, відповідно до якого підбираються: відеоряд, роздавальний матеріал, колірне і звукове оформлення та інші засоби.

Протягом уроку учні заповнюють таблицю самооцінювання роботи на уроці, яка використовується, як накопичувальна система балів за вивчену тему.

Рефлексія здійснювалась в усній формі. Усна рефлексія має на меті обнародування власної позиції, ії співвіднесення з думками інших учнів. Це дозволяє за досить короткий проміжок часу провести взаємообмін думками.

Домашнє завдання має різнорівневий характер, тому процес навчання стає більш ефективним. Домашнє завдання – особливий вид самостійної роботи, тому що ця робота виконується без безпосереднього контролю викладача. Випереджаюче домашнє завдання спрямовано на пошук інформації відповідно до наступних тем уроку, з урахуванням майбутньої професії, а також з урахуванням наступної теми уроку: «Схема панелі управління вагона РІЦД»

Предмет: «Будова та експлуатація суцільнометалевих пасажирських вагонів»

Професія: Провідник пасажирського вагона

Група: ППВ -7

Дата проведення:25.02.2015

Технологічна карта уроку № 95

Тема уроку: Робота  панелі управління вагона 47Д

Кількість годин:1

Мета уроку:

Навчальна:  засвоїти знання з будови зовнішньої панелі управління вагона 47Д, призначення та роботи перемикачів, вимикачів, ламп, кнопок, які знаходяться на панелі управління вагона 47Д.

Розвиваюча: сприяти формуванню і розвитку в учнів пізнавальної активності, уваги, пам’яті, спостережливості, самостійного та логічного мислення; спонуканню до роботи з додатковою літературою та іншими джерелами інформації.

Виховна: сприяти вихованню почуття відповідальності, дисципліни, поваги до своєї професії; формуванню життєво необхідних якостей: приязності, ввічливості, тактовності; вдосконалюванню навичок спілкування.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Методи проведення:

Словесний: розповідь з елементами пояснення

Наочний: підручник Егоров В.П. «Устройство и эксплуатация пассажирских вагонов», презентація «Електрообладнання вагона 47Д», опорний конспект, словник термінів,  роздавальний матеріал: тест, картки-завдання, картки з грою  «Ланцюжок», картки з схемою панелі управління вагона 47Д, таблиці самооцінювання роботи на уроці та таблиці переводу отриманих балів в оцінку.

Практичний: робота з конспектом, опорним конспектом та словником термінів, перегляд та обговорення презентації «Електрообладнання вагона 47Д», робота з роздавальним матеріалом: тестом та картками-завданнями, картками з грою  «Ланцюжок», картками з схемою панелі управління вагона 47Д, таблицями самооцінювання роботи на уроці та таблицями переводу отриманих балів в оцінку

Форми роботи: фронтальна, індивідуальна, парна.

Обладнання уроку: комп’ютер,ТВ – панель, підручник Егоров В.П. «Устройство и эксплуатация  пассажирских вагонов», Кваліфікаційна характеристика «Провідник пасажирського вагона» (ДКХП, випуск 66, частина 2 «Робітники» Краматорськ-2000), презентація «Електрообладнання вагона 47Д», опорний конспект, роздавальний матеріал: тест, картки-завдання, гра «Ланцюжок», картки з схемою панелі управління вагона 47Д, таблиці самооцінювання роботи на уроці та таблиці переводу отриманих балів в оцінку, текстовиділювач, клей.

Міжпредметні зв’язки:

- «Електротехніка з основами промислової електроніки», тема №8 Промислова електроніка. Електровимірювальні прилади та електровимірювання», урок №30 «Електровимірювальні прилади та електровимірювання»

- «Будова та експлуатація суцільнометалевих пасажирських вагонів»,  тема №13  «Споживачі струму, сигналізації і електромережі вагонів», урок №84 «Електричні мережі. Освітлення вагона», урок №86 «Сигналізації вагону. Сигналізація нагріву букс», урок №87 «Сигналізація замкнення на корпус вагона», урок №88 «Пожежна сигналізація».

Словник термінів:

- Амперметр

- Вольтметр

- Сигнальні лампи

- Головний вимикач освітлення

- Перемикач освітлення

ХІД  УРОКУ

| Етап уроку, час | Вид діяльності | Методи та прийоми | ФОНД | Діяльність викладача | Діяльність учнів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Організа ційний 1 хв. | Привітання. Перевірка присутніх на уроці | Словесний | Ф | Побажання гарного настрою, активної роботи на уроці | Учні вітають викладача. Староста доповідає хто відсутній на уроці |
| ІІ. Оголошення теми, мети і завдань уроку 2 хв. | Інформація | Словесний | Ф | Повідомлення теми уроку, мети та завдань щодо організації роботи учнів на уроці | Записують в зошит число та тему уроку |
| ІІІ. Перевірка домашнього завдання 5 хв. | Різнорівневі завдання | Практичний | І | Видача тестів та карток - завдань в 5 варіантах, перевірка сенканів | Виконують завдання, зачитую підготовлені сенкани |
|  | Різнорівневі завдання | Практичний | П | Контроль за перевіркою завдань | Перевіряють завдання, ставлять оцінку в таблицю само оцінювання |
| ІV. Мотивація теми уроку 2 хв. | Інформація | Словесний | Ф | Повідомлення значення навчальної теми | Сприймають інформацію |
| V. Виклад нового матеріалу 27 хв. | 1. Призначення та робота апаратів першого рядка пульта управління в вагоні 47Д | Словесний | Ф | Ознайомлення з словником термінів, з призначенням та роботою панелі управління 47Д | Сприймають інформацію |
|  |  | Наочний: презентація до уроку | Ф | Показ презентації | Перегляд презентації |
|  |  | Практичний: робота з опорним конспектом, з питаннями, таблицею | І | Ознайомлення учнів з словником термінів, призначенням та управління роботою ПУВ 47Д | Сприймають інформацію, записують терміни у зошит, наклеюють до зошита картку з схемою ПУВ 47Д, працюють з опорним конспектом, відповідають на питання, працюють с таблицею самооцінювання |
|  | 2. Призначення сигнальних ламп та кнопок другого та третього рядка пульта управління в вагоні 47Д | Словесний | Ф | Ознайомлення з призначення сигнальних ламп та кнопок другого та третього рядка ПУВ 47Д | Сприймають інформацію |
|  |  | Наочний: презентація до уроку | Ф | Показ презентації | Перегляд презентації |
|  |  | Практичний: робота з опорним конспектом, з питаннями, таблицею | І | Ознайомлення учнів з призначення сигнальних ламп та кнопок другого та третього рядка ПУВ 47Д | Сприймають інформацію, працюють з опорним конспектом, відповідають на питання, працюють с таблицею самооцінювання |
|  | 3.Розташування, призначення та робота вимикачів пульта управління в вагоні 47Д | Словесний | Ф | Ознайомлення учнів з розташування, призначення та робота вимикачів ПУВ47Д | Сприймають інформацію |
|  |  | Наочний: презентація до уроку | Ф | Показ презентації | Перегляд презентації |
|  |  | Практичний: робота з опорним конспектом, з питаннями, таблицею | І | Ознайомлення учнів з розташування, призначення та роботою вимикачів ПУВ 47Д | Сприймають інформацію, працюють з опорним конспектом, відповідають на питання, працюють с таблицею самооцінювання |
|  | 4.Розташування, призначення та робота пакетних вимикачів і перемикачі п’ятого рядка пульта управління в вагоні 47Д | Словесний | Ф | Ознайомлення учнів з розташуванням, призначенням та роботою пакетних вимикачів і перемикачі п’ятого рядка ПУВ 47Д | Сприймають інформацію |
|  |  | Наочний: презентація до уроку | Ф | Показ презентації | Перегляд презентації |
|  |  | Практичний: робота з опорним конспектом, з питаннями, таблицею | І | Ознайомлення учнів з Розташування, призначення та робота пакетних вимикачів і перемикачі п’ятого рядка ПУВ 47Д | Сприймають інформацію, працюють з опорним конспектом, відповідають на питання, працюють с таблицею самооцінювання |
| VІ. Закріплення матеріалу 4 хв. | Гра «Ланцюжок» | Практичний | І П | Видання карток-завдань з грою «Ланцюжок» | Відповідають, обмінюються завданнями, перевіряють Заповнюють таблицю |
| VІІ. Підсумок уроку 1 хв. | Інформація | Словесний | Ф | Узагальнення та аналіз роботи учнів на уроці | Сприймають інформацію |
| VІІІ. Оцінювання навчальних досягнень учнів 1 хв. | Таблиця самооцінювання роботи на уроці, таблиця переводу отриманих балів на уроці в оцінку | Практичний | І | Оцінювання роботи учнів на уроці, оголошення оцінок з урахуванням таблиці самооцінювання роботи на уроці та таблиці переводу отриманих балів на уроці в оцінку | Слухають, висловлюють свої пропозиції до результатів оцінювання |
| ІХ. Рефлексія 1 хв. | Інформація | Словесний | Ф | Спонукання учнів до висловлювання власної позиції до уроку | Відповідають на запитання, висловлюють свою думку і враження від уроку |
| Х. Домашнє завдання 1 хв. | Інформація | Словесний | Ф | І-ІІ рівень – читати та вивчити Егоров В.П. Устройство и эксплуатация пассажирских вагонов, стр. 260 -263.; ІІІ-ІV рівень – підготувати випереджаюче креативне завдання | Записують в зошит |

Скорочення

ФОНД – форма організації навчальної діяльності:

Ф – фронтальна

І – індивідуальна

П – парна

ПУВ – панелі управління вагона

Предмет: «Будова та експлуатація суцільнометалевих пасажирських вагонів»

Професія: Провідник пасажирського вагона

Група: ППВ -7

Дата проведення:25.02.2015

План-конспект уроку №95

Тема уроку: Робота  панелі управління вагона 47Д

Кількість годин: 1

Мета уроку:

Навчальна: засвоїти знання з будови зовнішньої панелі управління вагона 47Д, призначення та роботи перемикачів, вимикачів, ламп, кнопок, які знаходяться на панелі управління вагона 47Д.

Виховна: сприяти вихованню почуття відповідальності, дисципліни, поваги до своєї професії; формуванню життєво необхідних якостей: приязності, ввічливості, тактовності; вдосконалюванню навичок спілкування.

Розвиваюча: сприяти формуванню і розвитку в учнів пізнавальної активності, уваги, пам’яті, спостережливості, самостійного та логічного мислення; спонуканню до роботи з додатковою літературою та іншими джерелами інформації.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Методи проведення:

Словесний: розповідь з елементами пояснення

Наочний: підручник Егоров В.П. «Устройство и эксплуатация пассажирских вагонов», презентація «Електрообладнання вагона 47Д», опорний конспект, словник термінів,  роздавальний матеріал: тест, картки-завдання, картки з грою  «Ланцюжок», картки з схемою панелі управління вагона 47Д, таблиці самооцінювання роботи на уроці та таблиці переводу отриманих балів в оцінку.

Практичний: робота з конспектом, опорним конспектом та словником термінів, перегляд та обговорення презентації «Електрообладнання вагона 47Д», робота з роздавальним матеріалом: тестом та картками-завданнями, картками з грою  «Ланцюжок», картками з схемою панелі управління вагона 47Д, таблицями самооцінювання роботи на уроці та таблицями переводу отриманих балів в оцінку.

Форми роботи: фронтальна, індивідуальна, парна.

Обладнання уроку: комп’ютер,ТВ – панель, підручник Егоров В.П. «Устройство и эксплуатация пассажирских вагонов», Кваліфікаційна характеристика «Провідник пасажирського вагона» (ДКХП, випуск 66, частина 2 «Робітники» Краматорськ-2000), презентація «Електрообладнання вагона 47Д», опорний конспект, роздавальний матеріал: тест, картки-завдання, гра «Ланцюжок», картки з малюнком панелі управління вагона 47Д, таблиці самооцінювання роботи на уроці та таблиці переводу отриманих балів в оцінку, текстовиділювач, клей.

Міжпредметні зв’язки:

- «Електротехніка з основами промислової електроніки», тема №8 Промислова електроніка. Електровимірювальні прилади та електровимірювання», урок №30 «Електровимірювальні прилади та електровимірювання»

- «Будова та експлуатація суцільнометалевих пасажирських вагонів»,  тема №13  «Споживачі струму, сигналізації і електромережі вагонів», урок №84 «Електричні мережі. Освітлення вагона», урок №86 «Сигналізації вагону. Сигналізація нагріву букс», урок №87 «Сигналізація замкнення на корпус вагона», урок №88 «Пожежна сигналізація».

Словник термінів:

- Амперметр

- Вольтметр

- Сигнальні лампи

- Головний вимикач освітлення

- Перемикач освітлення

ХІД УРОКУ

І   Організаційна частина

Викладач вітає учнів. Староста групи доповідає, хто відсутній на уроці. Учні відключають телефони. Викладач бажає доброї роботи.

ІІ. Оголошення теми, мети і завдань уроку

Число, тема (Додаток 1)  та словник термінів (Додаток 2) надруковані на кольоровому папері і розташовані на дошці. На парті  знаходиться таблиця самооцінювання роботи на уроці  та таблиця переводу отриманих балів  на уроці  в оцінки (Додаток 3), яку  учні  заповнюють протягом уроку.

Сьогодні ми продовжуємо засвоювати знання: з будови зовнішньої панелі управління вагона 47Д, з призначенням та роботою перемикачів, вимикачів, ламп, кнопок, які знаходяться на панелі управління вагона 47Д

Відкрийте зошити та запишіть  число …….  та тему уроку «Робота  панелі управління вагона 47Д»

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

1. Креативне завдання складання  сенканів з словами  «Купе» або «Щит» оцінюється в 3 бала – індивідуальна робота (приклади сенкана  Додаток 4)

2. Різнорівневі завдання:

- тест – вірна відповідь тестового завдання оцінюється в 0,5 бала, всього 3 бала – індивідуальна робота (Додаток 5)

-  картки-завдання у 5-ти варіантах вірна відповідь 1 бал, всього 6 балів – індивідуальна робота, парна робота (Додаток 6)  .

Відповіді  (Додаток 7)

ІV. Мотивація уроку

Щит керування електрообладнанням вагону є його серцем. Несправності щита приводять к порушенню безпеки руху поїздів та к порушенню в роботі основних систем електрообладнання вагона, тому кожен провідник, як ми вже з вами говорили повинен добре знати призначення  та роботу  всіх перемикачів, вимикачів, ламп, кнопок, які знаходяться на панелі управління вагона.

V. Викладання нового матеріалу

ПЛАН

(Супроводжується презентаційним матеріалом до уроку та роботою з опорним конспектом)

1.Призначення та робота апаратів першого рядка  пульта управління у вагоні 47Д (фронтальна та індивідуальна робота).

Вклейте  картку з схемою  «Електрообладнання вагона 47Д» (Додаток 8).

Згідно кваліфікаційній характеристики (Додаток 9) випускника професійно-технічного навчального закладу написано, що провідник пасажирського вагона повинен знати правила користування  обладнанням у вагоні, яке призначене для обслуговування пасажирів  і рятування їх у аварійній ситуації та в його він забезпечує  безвідмовну роботу  приладів опалення, вентиляції, освітлення, установок кондиціювання  повітря  та  холодильних  установок; регулює роботу примусової вентиляції, пристроїв кондиціювання повітря, приладів освітлення і опалення; стежить за роботою  електрообладнання, кип’ятильника, нагріванням  букс за допомогою приладу СКНАБ. Всі кнопки, перемикачі, тумблери та сигнальні лампи, які дозволяють працювати з електрообладнанням вагона знаходяться на панелі управління вагона.

Давайте подивимось презентацію «Електрообладнання пасажирського вагона 47Д». На уроці ми з Вами ознайомимося з такими термінами, як амперметр, вольтметр, сигнальні лампи, головний вимикач освітлення, перемикач освітлення. (Слайд 2).

Сама панель управління вагона (Слайд 3), розташована в службовому купе провідника (Слайд 4) в пасажирському вагоні будови Німеччини (Слайд 5).

Перед вами опорні конспекти. По мірі розглядання питання вам треба виділяти текстовиділювачем необхідний текст, а потім дати відповідь на питання. Кожна правильна відповідь 0,25 бала.

Панель управління вагону 47Д (Слайд 6) призначена для роботи з електрообладнанням  вагона.

Розглянемо призначення та роботу апаратів першого рядка пульта управління  в вагоні 47Д (Слайд 7).

У верхньому ряду панелі встановлені три амперметри 1g1, 2g4, 1g2, які заміряють відповідно струми генератора, магістралі і акумуляторної батареї, а також вольтметр 1g3 з перемикачем 1b2.

На ходу поїзда амперметр 1g1 показує струм генератора, який має бути не більше 70 А. Цей струм розподіляється на живлення споживачів і на заряд батареї. Таким чином, на ходу поїзда різниця показань двох амперметрів 1g1 і 1g2 є струмом споживачів. На стоянці електропостачання забезпечується від акумуляторної батареї, тому струм батареї являється одночасно і струмом споживачів. Оскільки струм заряду батареї спрямований в один бік, а струм розряду в іншу, шкала амперметра батареї зроблена з нулем посередині. Відхилення стрілки в один бік (вправо від нуля) свідчить про режим заряду, а в іншу (ліворуч від нуля) про режим розряду.

Амперметр 2g4 показує струм магістралі. Амперметр працює тільки в тих випадках, коли вагон подає живлення сусідньому вагону через підвагонну магістраль або отримує живлення від сусіднього вагону через магістраль для споживачів першої необхідності. При поданні струму в магістраль стрілка відхиляється вправо від нуля, а при прийомі струму з магістралі - ліворуч від нуля. Вольтметр 1g3 постійно знаходиться в знеструмленому стані, стрілка стоїть на нулі. Якщо необхідно виміряти напругу, натискають кнопку 1b1. Двопозиційний перемикач 1b2 дозволяє вимірювати одним вольтметром дві напруги: в положенні "Генератор, батарея" - напруга батареї, яка при підключеному до неї генераторі є і напругою генератора (повинно бути не більше 67 В), і в положенні "Сеть" - напруга мережі освітлювальних ламп розжарювання (повинно бути не більший 55В).

Питання: (Слайд 8)

1 Які прилади розташовані у верхньому ряду панелі?

Передбачувана відповідь:

У верхньому ряду панелі встановлені три амперметри 1g1, 2g4, 1g2 та вольтметр 1g3

2. Що заміряють амперметри?

Передбачувана відповідь:

Три амперметри 1g1, 2g4, 1g2 заміряють відповідно струми генератора, магістралі і акумуляторної батареї

3. Що показує на ходу поїзда амперметр 1g1?

Передбачувана відповідь:

На ходу поїзда амперметр 1g1 показує струм генератора, який має бути не більше 70 А.

4.  В яких випадках працює амперметр 2g4 та що він  показує?

Передбачувана відповідь:

Амперметр 2g4 показує струм магістралі, працює тільки в тих випадках, коли вагон подає живлення сусідньому вагону через підвагонну магістраль або отримує живлення від сусіднього вагону через магістраль для споживачів першої необхідності. При поданні струму в магістраль стрілка відхиляється вправо від нуля, а при прийомі струму з магістралі - ліворуч від нуля.

5. В якому стані постійно знаходиться вольтметр 1g3?

Передбачувана відповідь:

Вольтметр 1g3 постійно знаходиться в знеструмленому стані, стрілка стоїть на нулі.

6. Яким чином виміряють напругу вольтметром 1g3 ?

Передбачувана відповідь:

Якщо необхідно виміряти напругу, натискають кнопку 1b1. Двопозиційний перемикач 1b2 дозволяє вимірювати одним вольтметром дві напруги: в положенні "Генератор, батарея" - напруга батареї, яка при підключеному до неї генераторі є і напругою генератора (повинно бути не більше 67 В), і в положенні "Сеть" - напруга мережі освітлювальних ламп розжарювання (повинно бути не більший 55В).

2. Призначення сигнальних  ламп та кнопок  другого та третього  рядка  пульта управління  в вагоні 47Д (фронтальна та індивідуальна робота)

Розглянемо призначення сигнальних  ламп та кнопок  другого та третього  рядка  пульта управління  в вагоні 47Д (Слайд 9,10,11,12). В процесі роботи звертайте увагу на малюнок «Електрообладнання вагона 47Д» Після того,як ми розглянемо призначення та роботу  сигнальних  ламп та кнопок  другого та третього  рядка  пульта управління  в вагоні 47Д Вам треба буде знайти відповіді на поставлені питання, виділити їх в опорному конспекті текстовиділювачем та озвучити.

У другому ряду панелі розміщені сигнальні лампи. Лампа 1h1 (Слайд 9) загоряється при спрацьовуванні захисту від підвищення напруги (РМН), лампа 1h2 - при спрацьовуванні реле зниженої напруги (РПН). При нормальній роботі системи електропостачання ці лампи не горять. Про спрацьовування РМН можна також зробити висновок про виключення з роботи генератора (струм генератора на ходу поїзда спадає до нуля і напруга батареї зменшується з 65 до 43-50 В). Реле зниженої напруги спрацьовує зазвичай при непрацюючому, відключеному генераторі (при зменшенні напруги батареї нижче 40 В). Це можна визначити після загоряння лампи 1h2 по показникам вольтметра.

Сигнальна неонова лампа 2h5 світиться (Слайд 10), якщо перетворювач для люмінесцентного освітлення працює і в системі є напруга 220В для живлення ламп. Перетворювач включають в роботу кнопкою 2b3, а відключають кнопкою 2b4, які розташовані нижче лампи 2h5. Поряд з лампою 2h5 встановлені лампи 2h8 і 2h9 систем контролю справності ізоляції, під якими на панелі управління є напис "Індикація замикання на корпус"(Слайд 11). Ці лампи при нормальній ізоляції електричних ланцюгів від корпусу вагону горять на половину потужності з однаковою яскравістю. Різна яскравість горіння, а також якщо одна з них не горить, свідчить про несправність ізоляції в мінусовій або плюсовій ланцюгах вагону.

Обігрів водоналивних патрубків включається кнопкою 5b11 і відключається кнопкою 5b12. Після включення обігріву спалахує сигнальна лампа 5h11. Проте треба мати на увазі, що горіння лампи, включеної паралельно котушці контактора, не завжди означає, що відбувається обігрів патрубків. При несправності ланцюга обігріву, а також перегоранні нагрівального елементу нагрівання патрубка не відбувається, хоча сигнальна лампа горить.

Такий же недолік має і сигналізація про роботу електрокип'ятильника, сигнальна лампа 5h10 якого загоряється після включення тумблера 5b10. Ця лампа сигналізує тільки про подання напруги на котушку контактора кип'ятильника, а не про протікання струму через нагрівальний елемент. Проте по амперметру генератора можна визначити, чи включився кип'ятильник. Якщо струм його збільшився (струм кип'ятильника близько 40 А), означає кип'ятильник працює. Важче це встановити в ланцюзі обігріву водоналивного патрубка, оскільки струм його у декілька разів менше.

Сигналізація контролю нагріву букс представлена на панелі сигнальною лампою 5h6 з двома кнопками 5b4 і 5b5(Слайд 12). Спрацьовування будь-якого з дев'яти термодатчиків (вісім буксових і один редукторний) призводить до загоряння лампи 5h6 і включенню дзвінка. Провідник, визначивши по лампі, що спрацювала саме сигналізація контролю нагріву букс, кнопкою 5h4 може відключити дзвінок. Лампа продовжуватиме горіти до тих пір, поки не відновиться контрольний ланцюг усіх дев'яти послідовно з’єднаних термодатчиків.  При її натисненні повинна спалахувати лампа 5h6 і дзвеніти дзвінок. При відпустці кнопки лампа потухає і дзвінок відключається.

Кожна з двох правих лампи 5h2 і 5hЗ сигналізує про виклик провідника до торцевих дверей вагону або гальмівного кінця (горить лампа 5h2), або негальмівного (горить лампа 5hЗ).

Питання: (Слайд 13)

1.  Про що сигналізують лампи 1h1 та 1h2?

Передбачувана відповідь:

Лампа 1h1  загоряється при спрацьовуванні захисту від підвищення напруги (РМН), лампа 1h2 - при спрацьовуванні реле зниженої напруги (РПН). При нормальній роботі системи електропостачання ці лампи не горять.

2. Для чого призначені кнопки 2b3, 2b4?

Передбачувана відповідь:

Кнопка 2b3 потрібна для включення в роботу перетворювача, а кнопка 2b4 для відключення.

3. Про що сигналізують лампи 2h8 і 2h9?

Передбачувана відповідь:

Ці лампи при нормальній ізоляції електричних ланцюгів від корпусу вагону горять на половину потужності з однаковою яскравістю. Різна яскравість горіння, а також якщо одна з них не горить, свідчить про несправність ізоляції в мінусовій або плюсовій ланцюгах вагону.

4. Якими лампами представлена на панелі сигналізація контролю нагріву букс?

Передбачувана відповідь:

Сигналізація контролю нагріву букс представлена на панелі сигнальною лампою 5h6 з двома кнопками 5b4 і 5b5

5. Яка кнопка служить для перевірки справності самої сигналізації контролю нагріву бук?

Передбачувана відповідь:

Кнопка 5b5 служить для перевірки справності самої сигналізації контролю нагріву букс.

6.  Про що сигналізують лампи 5h2 і 5hЗ?

Передбачувана відповідь:

Лампи 5h2 і 5hЗ сигналізує про виклик провідника до торцевих дверей вагону або гальмівного кінця (горить лампа 5h2), або негальмівного (горить лампа 5hЗ).

3. Розташування, призначення та робота  вимикачів  пульта управління  в вагоні 47Д (фронтальна та індивідуальна робота)

Розглянемо розташування, призначення та робота  вимикачів  пульта управління  в вагоні 47Д(Слайд 14). Нагадую, що ми працюємо з опорним конспектом.

У четвертому ряду  панелі управління розташовані вимикачі у вигляді тумблерів, які призначені для включення і відключення різних споживачів електроенергії. Тумблер 5b3 включає ланцюг перетворювача для електробритв. Сигнальна неонова лампа 5h5 свідчить про те, що перетворювач працює і до розеток поступає напруга змінного струму 220 В. Призначення інших вимикачів 2a10, 5b6, 5b7, 5b8, 5b10 і 5b9 вказано в написах під кожним з вимикачів. Під час включення тумблерів слід спостерігати за показаннями амперметрів. Включення того або іншого споживача повинно призводити до зміни показань приладів.

Тумблер 2а4 має два положення - "1/2" і "1/1". У положенні "1/2" половина люмінесцентних ламп відключена як в коридорах, так і в купе, в положенні "1/1" включені усі люмінесцентні лампи в коридорах і можуть бути включені усі лампи в купе. Якщо вагон забезпечує подання живлення в сусідній вагон, то в якому б положенні не знаходився тумблер 2а4, у вагоні горітиме тільки половина ламп в коридорах і купе, оскільки інша група відключена перемикачем 2а1.  Знайдіть правильну відповідь на питання та озвучте їх.

Питання: (Слайд 15)

1.Як працює тумблер 2а4?

Передбачувана відповідь:

2..Як працює тумблер 5b3?

Передбачувана відповідь:

Тумблер 5b3 включає ланцюг перетворювача для електробритв.

3. Про що свідчить лампа 5h5?

Передбачувана відповідь:

Сигнальна неонова лампа 5h5 свідчить про те, що перетворювач працює і до розеток поступає напруга змінного струму 220 В.

4. За чим треба спостерігати при включенні тумблера5b3?

Передбачувана відповідь:

Під час включення тумблерів слід спостерігати за показаннями амперметрів. Включення того або іншого споживача повинно призводити до зміни показань приладів

5. Які лампи включаються, якщо тумблер 2а4  знаходиться у положенні "1/2"?

Передбачувана відповідь:

У положенні "1/2" половина люмінесцентних ламп відключена як в коридорах, так і в купе.

6. Які лампи включаються, якщо тумблер 2а4  знаходиться у положенні "1/1"?

В положенні "1/1" включені усі люмінесцентні лампи в коридорах і можуть бути включені усі лампи в купе.

4. Розташування, призначення та робота  пакетних вимикачів і перемикачі п’ятого рядка пульта управління  в вагоні 47Д (фронтальна та індивідуальна робота)

У нижньому ряду панелі управління встановлені пакетні вимикачі і перемикачі, основним з яких є перемикач 2а3 - "Головний вимикач освітлення"(Слайд 16). Фактично це головний вимикач споживачів і перемикач ланцюгів освітлення з лампами розжарювання. Перемикач має чотири фіксовані положення: " 0", "Денний режим", "1/2" і "1/1". У положенні " 0" усі споживачі вагону відключені, але на ходу поїзда генератор заряджає акумуляторну батарею. У положенні "Денний режим" забезпечується можливість включення будь-якого споживача вагону. Відповідними вимикачами можна включити хвостові сигнальні ліхтарі (тригранним ключем в тамбурі), освітлювальні лампи котельного відділення, розподільної шафи, подати напругу в розетки коридорів. Ланцюги освітлювальних ламп купе і коридорів відключені.

У положеннях "1/2" і "1/1" перемикача 2а3 включаються ланцюги освітлювальних ламп розжарювання. Лампи в коридорах, тамбурах, туалетах включаються безпосередньо перемикачем, а лампи купе - через свої вимикачі. У положенні "1/2" відключається по одній лампі освітлення в тамбурах.

Пакетний вимикач 2а1 - "Подача в магістраль" - має чотири положення, з яких протилежні положення однакові, і, таким чином, фактично залишаються положення "Нормальний режим" і "Подання струму". Якщо вагон не подає живлення в сусідній вагон з несправною системою електропостачання, то перемикач повинен знаходитися в положенні "Нормальний режим". У цьому ж положенні він знаходиться при отриманні живлення від сусіднього вагону. Для подання живлення в сусідній вагон перемикач 2а1 ставлять в положення "Подання струму". При цьому плюсовий дріт ланцюга освітлення з'єднується з магістраллю, а мінусовою - з корпусом вагону. Одночасно для зниження навантаження генератора і батареї у вагоні відключають ланцюги софітних ламп і освітлення тамбурів.

Аналогічне призначення має пакетний вимикач 2а2 - "Перемикач освітлення" (Слайд 17)..Для отримання живлення від сусіднього вагону через низьковольтну підвагонну магістраль вимикач 2а2 має бути поставлений в положення "Споживання". При цьому плюсові ланцюги освітлення з лампами розжарювання хвостових сигнальних ліхтарів, купе, коридорів, тамбурів, туалетів підключають до підвагонної магістралі, а мінусові ланцюги замикають на корпус. Щоб уникнути перевантаження системи електропостачання справного вагону по амперметру 2g5 " Магістраль" слід стежити, щоб струм не перевищував 25 А.

Перший пакетний перемикач 4b1 призначений для управління двигуном вентилятора. Він має п'ять положень; "0", "Автоматика", три положення ручного режиму, що відповідають роботі вентилятора з низькою, середньою і високою продуктивністю. У положенні "0" вентилятор відключений. У положенні "Автоматика" забезпечується необхідна вентиляція вагону з урахуванням температури повітря. Перемикач повинен завжди знаходитися в цьому положенні; користуватися ручним регулюванням можна тільки в крайніх випадках, наприклад, при відмові яких-небудь елементів автоматики.

Для знеструмлення системи під час роботи генератора провідник вагону спочатку відключає споживачі - вдень перемикач 2а3 ставиться в положення " 0"(вимкнено). Потім відключає генератор шляхом зняття за допомогою ізолюючої ручки його запобіжника на 80 А, встановленої в нижній частині розподільної шафи третім справа. Далі відключає акумуляторну батарею шляхом зняття запобіжника на 80 А - внизу шафи сьомий справа. Після зупинки потягу ПЕМ у разі потреби знімає запобіжник на 125 А - в коробці під вагоном на торці акумуляторного ящика.

При знеструмленні будь-яких систем електропостачання вагонів в темний час доби запобіжники акумуляторної батареї не знімають і аварійне освітлення працює до закінчення аварійного режиму.

Питання: (Слайд 18)

1.Де встановлено"Головний вимикач освітлення"?

Передбачувана відповідь:

У нижньому ряду панелі управління встановлено  "Головний вимикач освітлення" –  2а3

2.Які положення має перемикач 2а3?

Передбачувана відповідь:

Перемикач має чотири фіксовані положення: "0", "Денний режим", "1/2" і "1/1".

3. Як працю перемикач 2а3  в положенні " 0"?

Передбачувана відповідь:

У положенні "0" усі споживачі вагону відключені, але на ходу поїзда генератор заряджає акумуляторну батарею.

4. Як працю перемикач 2а3  в положенні "Денний режим"?

Передбачувана відповідь:

У положенні "Денний режим" забезпечується можливість включення будь-якого споживача вагону. Відповідними вимикачами можна включити хвостові сигнальні ліхтарі (тригранним ключем в тамбурі), освітлювальні лампи котельного відділення, розподільної шафи, подати напругу в розетки коридорів. Ланцюги освітлювальних ламп купе і коридорів відключені.

5. Як працю перемикач 2а3  в положеннях    "1/2" і "1/1"?

Передбачувана відповідь:

У положеннях "1/2" і "1/1" перемикача 2а3 включаються ланцюги освітлювальних ламп розжарювання. Лампи в коридорах, тамбурах, туалетах включаються безпосередньо перемикачем, а лампи купе - через свої вимикачі. У положенні "1/2" відключається по одній лампі освітлення в тамбурах.

6. Які положення має перемикач 4b1?

Передбачувана відповідь:

Пакетний перемикач 4b1 призначений для управління двигуном вентилятора. Він має п'ять положень; "0", "Автоматика", три положення ручного режиму, що відповідають роботі вентилятора з низькою, середньою і високою продуктивністю. У положенні "0" вентилятор відключений. У положенні "Автоматика" забезпечується необхідна вентиляція вагону з урахуванням температури повітря.

VІ   Закріплення нового матеріалу

1. Гра «Ланцюжок» (індивідуальна робота та робота в парах) (Додаток10)

Продовжить речення. Правильні відповіді (Додаток11). Кожна вірна відповідь оцінюється в 1 бал. (Слайд 19, 20). Разом ви можете набрати 6 балів. Запишіть отриманий результат в таблицю самооцінювання роботи на уроці.

VІІ Підведення підсумків уроку

Сьогодні на уроці Ви дізналися про  будову зовнішньої панелі управління вагона 47Д, про роботу та  призначення перемикачів, вимикачів, ламп, кнопок, які знаходяться на панелі управління вагона 47Д. Ви познайомились з поняттями: амперметр, вольтметр, сигнальні лампи, головний вимикач освітлення, перемикач освітлення.

Ми з Вами працювали з опорним конспектом і конспектом, презентацією, картками з малюнком панелі управління вагона 47Д. Ви виконували тест, картки-завдання, грали в гру «Ланцюжок», заповнювали таблицю самооцінювання роботи на уроці та таблицю переводу отриманих балів в оцінку.

VIII. Оцінювання навчальних досягнень учнів

(з урахуванням результатів таблиці самооцінювання роботи на уроці та таблиці переводу отриманих балів в оцінку)

ІХ. Рефлексія (Слайд 21)

- Що мені  сподобалось на уроці?

- Що мені на уроці не сподобалось?

- Що мені найбільше запам'яталось на уроці?

- Чому я навчився на уроці?

- Що в матеріалі уроку я хотів би змінити?

- Чи задоволений я уроком в цілому?

Х. Видача домашнього завдання (Слайд 22)

1.Егоров В.П.  Устройство и эксплуатация пассажирских вагонов (для проводников), стр. 260 -263. (прочитати та вивчити)

2.Випереджаюче творче завдання

- Підготувати презентацію про електрообладнання  вагона РІЦД;

- Підготувати інформацію про вагон РІЦД

Викладач                  Свистун В.В.

Додаток 1

Тема уроку

Робота  панелі управління вагона 47Д

Додаток 2

Словник термінів

- Амперметр

- Вольтметр

- Сигнальні лампи

- Головний вимикач освітлення

- Перемикач освітлення

Додаток 3

Таблиця самооцінювання роботи на уроці

| Група _____________ Дата _________________ Прізвище ____________ |
| --- |
| № з/п | Творче завдання 3 бал | Тест 3 бал | Картка- завдання 6 бал | Питання на закріплення, правильна відповідь 0,25 бала ( мах – 6 б) | Гра «Ланцюжок» | Разом |

Таблиця переводу отриманих балів  на уроці  в оцінки

| Отримано балів | 0-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оцінка в балах | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Додаток 4

Приклади сенкана

Купе

Робоче, службове

Працює, керує, готує

Місце де знаходиться провідник

Робоче місце

Купе

Мягкое, удобное

Едет, качается, шумит

Место размещения пассажиров в вагоне

Пассажирское

Купе

Веселое, удобное

Шумит, смеется и поет

Есть в пассажирском поезде любом

Место встречи

Купе

Бува м’яке та тверде

Вберігає, зігріває  від негоди

Найкращій спосіб подорожувати

Пасажирське

Щит

Якісний, робочий,

Організовує, сигналізує, оповіщає

Роботу систем пасажирського  вагона

Пульт-табло

Щит

Головний, купейний

Керує, допомагає, організує

Роботу систем електрообладнання вагона

Пульт

Додаток 5

Тест

| № з/п | Вибрати правильну відповідь | Бали |
| --- | --- | --- |
| 1 | На вагоні типу 47Д встановлено генератор: а). постійного струму типу 23/07.21; б). змінного струму типу 23/07.21; в). постійно-змінного струму типу 23/07.21. | 0,5 |
| 2 | На вагоні типу 47Д встановлено генератор привід якого здійснюється від: а). торця осі колісної пари через муфту зчеплення, редуктор і карданний вал; б). середньої частини осі колісної пари через муфту зчеплення, редуктор і карданний вал; в). через ремінь, еластичну муфту зчеплення, редуктор і карданний вал. | 0,5 |
| 3 | Генератор має два запобіжники: а). в ланцюзі мінуса; б). в ланцюзі плюса і в ланцюзі мінуса; в). в ланцюзі плюса. | 0,5 |
| 4 | Застосовується акумуляторна батарея: а). гелева; б). кислотна; в). лужна. | 0,5 |
| 5 | На передній панелі розподільної шафи встановлені: а). основна апаратура управління, сигналізації і електровимірювальні прилади б). основна апаратура водопостачання, вентиляції, водяного опалення, сигналізації і електровимірювальні прилади в). основна апаратура водопостачання, водяного опалення, сигналізації і електровимірювальні прилади | 0,5 |
| 6 | З верху розподільної шафи знаходяться блоки: а). один; б). два; в). три. | 0,5 |
|  | Всього | 3 |

Додаток 6

Картки-завдання

Завдання №1

Вставте пропущені слова або цифри

1.Потужність генератора …, напруга …., струм навантаження …..        1 б

2.Генератор має  … запобіжники: в ланцюзі плюса - на … і в ланцюзі мінуса - на …..                                                                                           1 б

3.Застосовується  …  акумуляторна батарея типу 9156.33/6.39, що складається з … акумуляторів місткістю …..                                          1 б

4. Максимальна зарядна напруга батареї …., номінальне - …., допустиме розрядне - ….                                                                                             1 б

5. Елементи електричної схеми мають умовні індекси з … і ….            1 б

6. У будь-якому індексі елемента електричної схеми виробництва  Німеччини перша цифра означає …. до тієї або іншої…                         1 б

Всього                                                                                          6 б

Завдання №2

Вкажіть цифрові індекси елементів електричної схеми вагона 47Д:

1.Електропостачання…                                                                            1 б

2.допоміжних споживачів…                                                                      1 б

3.опалювання…                                                                                         1 б

4.охолодження …                                                                                      1 б

5.радіоустаткування …                                                                             1 б

6.освітлення…                                                                                           1 б

Всього                                                                                 6 б

Завдання №3

Вкажіть буквені індекси елементів електричної схеми вагона 47Д:

- реле …                                                                                         1 б

- перемикачі…                                                                               1 б

- контактор                                                                                     1 б

- датчики …                                                                                    1 б

- конденсатори …                                                                          1 б

- запобіжники, автоматичні вимикачі, термореле                       1 б

Всього                                                                               6 б

Завдання №4

Вкажіть буквені індекси елементів електричної схеми вагона 47Д:

- сигнальні лампи                                                                           1 б

- котушки                                                                                         1 б

- блоки                                                                                             1 б

- світильники                                                                                   1 б

- вимикачі, кнопки, розетки                                                            1 б

- електричні машини                                                                       1 б

Всього                                                                                 6 б

Завдання №5

Вкажіть буквені індекси елементів електричної схеми вагона 47Д:

- вимірювальні прилади                                                                 1 б

- резистори                                                                                      1 б

- акумуляторна батарея, діоди                                                      1 б

- датчики …                                                                                     1 б

- конденсатори                                                                                1 б

- котушки                                                                                          1 б

Всього                                                                                 6 б

Додаток 7

Відповіді

Тест: 1а, 2а, 3б, 4в, 5а,  6б

Завдання №1

Вставте пропущені слова або цифри

1.Потужність генератора 4,9 кВт, напруга 65 В, струм навантаження 70 А.

2. Генератор має два запобіжники: в ланцюзі плюса - на 80 А і в ланцюзі мінуса - на 100 А.

3.Застосовується лужна акумуляторна батарея типу 9156.33/6.39, що складається з 39 акумуляторів місткістю 375 Ач.

4.Максимальна зарядна напруга батареї 65 В, номінальне - 50 В, допустиме розрядне - 39 В

5.Елементи електричної схеми мають умовні індекси з цифр і букв.

6. У будь-якому індексі елемента електричної схеми виробництва  Німеччини перша цифра означає приналежність до тієї або іншої схеми

Завдання №2

Вкажіть цифрові індекси елементів електричної схеми вагона 47Д:

У будь-якому індексі елемента електричної схеми виробництва  Німеччини перша цифра вказує, що апарат відноситься до схеми:

1 електропостачання,

2 - освітлення,

3 - опалювання,

4 - охолодження,

5 - допоміжних споживачів,

6, 7 - радіоустаткування.

Завдання №3,4,5

Вкажіть буквені індекси елементів електричної схеми вагона 47Д:

Буква, що йде за першою цифрою, означає:

а - перемикачі; b - вимикачі, кнопки, розетки; с - контактори; d - реле; е - запобіжники, автоматичні вимикачі, термореле; f - датчики; g - вимірювальні прилади; h - сигнальні лампи; k - конденсатори; m - електричні машини;  n - акумуляторна батарея, діоди; г - резистори; s - котушки; t - блоки; u - світильники.

Додаток 8

Рис.94  Схема електрообладнання вагона 47Д

Додаток 9

Кваліфікаційна характеристика

Професія: Провідник  пасажирського вагона

Код професії  5112

Повинен знати:

будову, обладнання пасажирських вагонів  усіх типів, візків пасажирських вагонів усіх типів, гальмове  обладнання, будову та принцип роботи автозчепу,  підвагонного обладнання;

будову СКНАБ (система контролю нагрівання букс), СПС (система пожежної сигналізації), установок кондиціювання повітря та високовольтного опалення, порядок обслуговування та регулювання  приладів опалення, примусової вентиляції, електрообладнання, холодильних установок, протипожежного обладнання;

правила користування  обладнанням у вагоні, яке призначене для обслуговування пасажирів  і рятування їх у аварійній ситуації;

інструкцію із забезпечення пожежної безпеки  у вагонах пасажирських поїздів;

нормативно-правові акти з охорони праці , виробничої санітарії, пожежної та екологічної безпеки;

рекомендації з надання першої (долікарської) допомоги;

географічне розташування найважливіших станцій  залізничної мережі;

порядок користування службовими розкладами руху поїздів;

посадову  інструкцію провідника пасажирського вагона;

форми проїзних документів, у тому числі безкоштовних квитків, та правила проїзду по них;

тарифи на пасажирські перевезення;

форми  обліку та звітності, що застосовуються, порядок їх ведення та складання.

Під час обслуговування вагонів міжнародного сполучення додатково повинен знати іноземну мову в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки, який забезпечує спілкування з пасажирами з службових питань; транспортну  географію країн згідно з маршрутом прямування поїздів; правила ведення дорожньої документації, перевезень пасажирів та багажу; тарифи міжнародного сполучення; поїзні і маневрові сигнали, що застосовуються на залізницях по маршруту прямування поїзда.

Завдання та обов’язки:

забезпечує високу культуру обслуговування пасажирів  на шляху прямування поїзда та їх безпеку в аварійній обстановці;

утримує внутрішнє обладнання вагона та знімного інвентарю у справному стані;

забезпечує безпечну посадку  та  висадку  пасажирів;

розміщає  пасажирів  у  вагоні  згідно з їх проїзними документами;

забезпечує  безвідмовну роботу  приладів опалення, вентиляції, освітлення, установок кондиціювання  повітря  та  холодильних  установок;

забезпечує опалення вагонів у зимовий час і підтримувати в них нормальну  температуру;

регулює роботу примусової вентиляції, пристроїв кондиціювання повітря,

приладів освітлення і опалення;

стежить за роботою  електрообладнання, кип’ятильника, нагріванням  букс за допомогою приладу СКНАБ, перевіряти  роботу  ручного гальма в пунктах формування та обороту;

продає (оформляє) проїзні документи;

забезпечує пасажирів  постільною  білизною і  продуктами чайної торгівлі;

у фірмових та міжнародних поїздах  додатково пропонувати  пасажирам  чай, каву   та кондитерські вироби – цілодобово;

на прохання пасажирів з дітьми, інвалідів  та  людей похилого віку у фірмових  та поїздах  міжнародного  сполучення   доставляти  на  місце  пасажиру з вагона-ресторану  або  буфета  різну замовлену  продукцію;

одержує і здає постільну  білизну, продукти чайної торгівлі, забезпечує  вагони паливом і водою у разі відсутності екіпірувальної бригади;

обов’язково  заправляє та  прибирає постільну білизну у фірмових і поїздах міжнародного сполучення, а у пасажирських та швидких поїздах дальнього прямування – на прохання пасажирів купейних вагонів та СВ;

складає  акти на зіпсовані або знищенні  матеріальні цінності і в установленому порядку  стягує їх вартість  з винних осіб;

сповіщає пасажирів про назву зупинкових пунктів  та тривалість стоянок поїзда на них;

надає у разі потреби першу (долікарську) медичну допомогу пасажирам;

на спеціальних бланках складає звіти;

своєчасно  повідомляє начальника (механіка-бригадира) поїзда  про наявність вільних місць  та місць, що будуть звільнені у вагонах;

виконує вологе та сухе прибирання  вагона (при цьому прибирає туалети із застосуванням дезрозчину);

навішує на вагон   порядкові номери і маршрутні дошки;

заправляє вагон твердим паливом, чистить топки  і зольники від золи та шлаку;

приймає та здає за інвентарним описом і накладними  внутрішнє обладнання  та  знімний інвентар вагонів (згідно з робочою інструкцією  провідника  пасажирського вагона);

У разі обслуговування  останнього вагона провідник  забезпечує  контроль  за станом хвостових  сигнальних ліхтарів, під час руху поїзда тримає бокові та торцеві двері неробочого тамбура  закритими на внутрішні замки. В решті вагонів тільки бокові двері робочого і неробочого тамбурів закриває на внутрішні замки.  Забезпечує огородження і безпеку поїзда при його вимушеній зупинці у відповідності з Інструкцією з сигналізації на залізницях України. Бере  участь у  скороченому випробуванні гальм.

(ДКХП, випуск 66, частина 2 «Робітники» Краматорськ-2000)

Додаток 10

Гра «Ланцюжок

(Продовжить речення)

Варіант І

1.У верхньому ряду панелі встановлені три амперметри 1g1, 2g4, 1g2, які заміряють відповідно струми ………………………………………………..

1б

2.Вольтметр 1g3 постійно знаходиться в знеструмленому стані, стрілка

стоїть на нулі. Якщо необхідно виміряти напругу,…………………..

1б

3.При русі поїзда різниця показань двох амперметрів 1g1 і 1g2 є……..

1б

4.Двопозиційний перемикач 1b2 дозволяє вимірювати одним вольтметром …………………………………………………………………… 			 1б

5.Лампа 1h1 загоряється при спрацьовуванні захисту …………………..

1б

6.Лампа 1h2 загоряється при спрацьовуванні …………………………….

1б

Всього                                                                                                          6б

Гра «Ланцюжок

(Продовжить речення)

Варіант ІІ

1.При нормальній роботі системи електропостачання лампи 1h1та 1h2 …………………………………………………………………………………   1б

2.У нижньому ряду панелі управління встановлені пакетний перемикач 2а3…………………………………………………………………………….   1б

3.Сигналізація контролю нагріву букс представлена на панелі …………………………………………………………………………………   1б

4.У положеннях "1/2" і "1/1" перемикача 2а3 включаються ланцюги …………………………………………………………………………………   1б

5.Пакетний вимикач 2а1 - "Подача в магістраль" - має ………….....

…………………………………………………………………………… 1б

6.Перший пакетний перемикач 4b1 призначений ……………………

………………………………………………………………………..……..       1б

Всього                                                                                                      6б

.

Додаток 11

Гра «Ланцюжок

ВІДПОВІДІ

Варіант І

1.У верхньому ряду панелі встановлені три амперметри 1g1, 2g4, 1g2, які заміряють відповідно струми генератора, магістралі і акумуляторної батареї.

2. Вольтметр 1g3 постійно знаходиться в знеструмленому стані, стрілка стоїть на нулі. Якщо необхідно виміряти напругу, натискають кнопку 1b1.

3.При русі поїзда різниця показань двох амперметрів 1g1 і 1g2 є струмом споживачів

4.Двопозиційний перемикач 1b2 дозволяє вимірювати одним вольтметром дві напруги

5.Лампа 1h1 загоряється при спрацьовуванні захисту від підвищення напруги (РМН),

6.Лампа 1h2 загоряється при спрацьовуванні реле зниженої напруги (РПН).

Гра «Ланцюжок

ВІДПОВІДІ

Варіант ІІ

1.При нормальній роботі системи електропостачання лампи 1h1та 1h2 не горять

2.У нижньому ряду панелі управління встановлені пакетний перемикач 2а3 - "Головний вимикач освітлення".

3.Сигналізація контролю нагріву букс представлена на панелі

сигнальною лампою 5h6 з двома кнопками 5b4 і 5b5

4.У положеннях "1/2" і "1/1" перемикача 2а3 включаються ланцюги освітлювальних ламп розжарювання

5.Пакетний вимикач 2а1 - "Подача в магістраль" - має чотири положення, з яких протилежні положення однакові

6.Перший пакетний перемикач 4b1 призначений для управління двигуном вентилятора

| Слайд 1 | Слайд 2 |
| --- | --- |
| Слайд 3 | Слайд 4 |
| Слайд 5 | Слайд 6 |

Додаток 12

Презентація

| Слайд 7 | Слайд 8 |
| --- | --- |
| Слайд 9 | Слайд 10 |
| Слайд 11 | Слайд 12 |

| Слайд 13 | Слайд 14 |
| --- | --- |
| Слайд 15 | Слайд 16 |
| Слайд 17 | Слайд 18 |

| Слайд 19 | Слайд 20 |
| --- | --- |
| Слайд 21 | Слайд 22 |

Cписок     літератури

- Бугай Н.І. Написання та оформлення методичних розробок:

- Егоров В.П. Устройство и эксплуатация пассажирских вагонов (для проводников): Учебное пособие 2-е изд. Перераб. и доп.- М.: УМЦ МПС Россия, 2004.- 336с., ил.

- Егоров В.П. Электрооборудование пассажирских вагонов.– М., Транспорт,1987.-311с.

- Методичні рекомендації.- К.: НМЦ ПТО Міністерства освіти і науки України, 2005.- 30 с.

- Офіційний веб-сайт Укрзалізниці www.uz.gov.ua/

- Педагогика. Новый курс: учеб. для студентов вузов: в 2 кн./И.П. Подласый. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006

- Підласий І.П. Продуктивний педагог. Настільна книга вчителя. - Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 360 с. – (Серія «Настільна книга»).

- Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.метод.посібник. – К.: А.С.К., 2003. – 192 с.: іл.

- Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок:  Серія „Золота педагогічна колекція”.– Х.: Вид. група „Основа”, 2011. – 88 с.